## Slide 1
IoT-Projektarbeit:
Raum-/Zugangskontrolle
////
Lars, Nico, Philipp, Daniel
Werner-von-Siemens-Schule Mannheim
E2FS1
LBT3 PK (Hr. Baumgärtner)

## Slide 2
Projektübersicht
Ziel:
Zugangskontrollsystem auf Basis von IoT-Technologien
Umsetzung:
Benutzerauthentifizierung (RFID)
Erkennung von Personenbewegungen (Kamera)
Darstellung (LEDs)
Kommunikation und Datenverarbeitung im Hintergrund

## Slide 3
Gesamtarchitektur

## Slide 4
LIVE-DEMO
////

## Slide 5
Grundlagen / RFID
Was ist RFID?
Radio Frequency Identification – kontaktlose Identifikation über Funkwellen
Kommunikation zwischen RFID-Lesegerät und RFID-Tag (eindeutige UID)
Im Projekt:
RFID-Modul RC522 (13,56 MHz / HF-Bereich, NFC-kompatibel)
Benutzer hält RFID-Chip an Lesegerät → UID wird ausgelesen
UID wird via MQTT ans Backend gesendet
Überprüfung gegen PostgreSQL-Datenbank → grüne oder rote LED-Rückmeldung

## Slide 6
ESPs & MQTT
ESP32-Mikrocontroller:
Zwei Tasmota-geflashte ESP32s
ESP32 RFID: verbunden mit RC522 Sensor
ESP32 LED: verbunden mit WS2812b LED-Streifen
Verbindung via WLAN (Hotspot)
GPIO-Konfiguration in Tasmota
MQTT-Broker (HiveMQ):
TLS-verschlüsselt (Port 8883)
Zwei Topics:
  tele/esp32-rfid/SENSOR (RFID)
  cmnd/esp32-led/<cmd> (LEDs)
Zwei Nutzer: broker_pub / broker_sub
20-stellige Passwörter (Brute-Force-Schutz)

## Slide 7
Backend & Dienste
Server-Infrastruktur:
netcup RS 1000 G12 (Debian 13 „Trixie")
SSH-Zugang (Schlüssel, kein Root-Login)
UFW Firewall + Fail2Ban
Docker: Node-RED & PostgreSQL-Container
nginx Reverse Proxy + HTTPS (Let's Encrypt)
Datenbankanbindung:
PostgreSQL speichert autorisierte RFID-UIDs
Node-RED prüft UID via SQL-Abfrage
Persistente Docker-Volumes (kein Datenverlust)
Subdomain: nodered.burgerbrater.de

## Slide 8
Node-RED & Flows
Flow 1 – Kamera zu LED:
MQTT-Eingang: Topic raum/personen → Personenzahl herauslesen & speichern (flow.set())
Änderung → LED-Reset + blaue LEDs entsprechend Personenzahl
Keine Änderung bei Zähler = 0 → orange LED als Warnung
Flow 2 – RFID zu LED:
MQTT-Eingang: Topic tele/esp32-rfid/SENSOR → UID auslesen
PostgreSQL-Abfrage: UID vorhanden & aktiv?
Ja → grüne LED (00FF00) | Nein → rote LED (FF0000)
Nach 5 Sekunden: zurück zur Personenzahl-Anzeige (flow.get())

## Slide 9
YOLO-Kamera
Personenerkennung mit KI:
YOLO (You Only Look Once) – Echtzeit-Objekterkennung von Ultralytics
Modell: yolo26n.pt (PyTorch), läuft lokal auf Laptop
Funktionsweise:
Definierte Linie im Kamerabild → Erkennung von Linienüberschreitungen
Eintritt: room_count +1 | Austritt: room_count –1
Raumzähler wird per MQTT (TLS) an HiveMQ übertragen
Node-RED verarbeitet Wert → LED-Anzeige aktualisiert sich

## Slide 10
Fazit
Ergebnis:
Funktionierendes RFID-Zugangskontrollsystem
Erfolgreiche YOLO-Personenerkennung
Abgesicherte Backend-Infrastruktur
MQTT-Kommunikation zwischen allen Komponenten
Ausblick:
Detailliertere Benutzerverwaltung
Kryptographische RFID-Authentifizierung
Grafana-Monitoring / InfluxDB
Individuelle Personenerkennung via KI